СОВЕТ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

30.03.2018											№ 30

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования

Новогоренского сельского поселения

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Новогоренское сельское поселение»,

Совет поселения РЕШИЛ:

- Утвердить нормативы градостроительного проектирования Новогоренского сельского поселения согласно приложению.

- Разместить утвержденные нормативы градостроительного проектирования Новогоренского сельского поселения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования на сайте по адресу: http://fgis.minregion.ru в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

4.Опубликовать настоящее решение   в Ведомостях органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения.

Председатель Совета поселения                                                   Н. Я. Федорова

Приложение

к Решению Совета

Новогоренского сельского поселения

от  30.03.2018 № 30

# Нормативы градостроительного проектирования

# Новогоренского сельского поселения

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Местные нормативы градостроительного проектирования Новогоренского сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям: электроснабжения; теплоснабжения; газоснабжения; водоснабжения; водоотведения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта; образования; здравоохранения; утилизации и переработки бытовых отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения в соответствии с Генеральным планом Новогоренского сельского поселения, утвержденного решением Совета Новогоренского сельского поселения от 11.11.2013 г. № 62 (разработчик - ООО «ООО Геоземстрой», г. Воронеж).

  - Нормативы разработаны с целью решения следующих задач:

1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке Генерального плана, документации по планировке территории, а также внесение в них изменений;

2) создание условий для планирования территорий Новогоренского сельского поселения под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечение доступности объектов социально и коммунально-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества документов территориального планирования, документации по планировке территории в плане соответствия их решений целям качества жизни населения.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

### 2.1. Объекты, относящиеся к области электроснабжения.

2.1.1. Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое потребление электроэнергии | млн. кВт ч | 0,3 | Генеральный план Новогорен ского сельского поселения, Колпашевского района Томской области. | Материалы по обоснованию проекта Генерально-го плана, часть 2, раздел 2, глава 2.5.1. |
| 2 | Максимальная электрическая нагрузка | тыс. кВт | 0,4 |  |  |

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.

Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора установлены Генеральным планом Новогоренского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, часть 2, раздел 2, глава 2.5.1).

2.2. Объекты, относящиеся к области водоснабжения.

2.2.1. Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление для населения на хозяйственно-бытовые нужды | тыс. м3/ сутки | 0,109 | Генеральный план Новогоренского сельского поселения | Материалы по обоснованию проектаГенерального плана,часть 2, раздел 2., глава 2.5.1. |
| 2 | Расход воды на один наружный пожар в жилой застройке | литр/сек. | 10 |  |  |
| 3 | Расход воды на один внутренний пожар | литр/сек | 2,6 |  |  |
| 4 | Водопотребление на производственные нужды | тыс. м3/ сутки | 0,011 |  |  |

2.2.2. Обоснование расчетных показателей:

Норматив водопотребления установлен Генеральным планом Новогоренского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, часть 2, раздел 2., глава 2.5.1.) в соответствии с СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СниП 2.04.02-84*) и СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» (актуализированная редакция СниП 2.04.01-85).

2.3. Объекты, относящиеся к области водоотведения.

2.3.1. Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарные суточные расходы, в том числе: | тыс.м3/ сутки | 0,12 | Генеральный план Новогоренского сельского поселения | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана,часть 2, раздел 2., глава 2.5.1. |
|  | всего |  |  |  |  |
|  | население | тыс.м3/ сутки | 0,109 |  |  |
|  | производство | тыс.м3/ сутки | 0,01 |  |  |
|  | неучтенные расходы | тыс.м3/ сутки | 0,001 |  |  |

2.3.2. Обоснование расчетных показателей.

Нормативы водоотведения установлены в соответствии Генеральным планом Новогоренского сельского поселения (материалы по обоснованию Генерального плана, часть 2, раздел 2., глава 2.5.1.) в соответствии с СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СниП 2.04.03-85).

2.4. Автомобильные дороги местного значения.

2.4.1. Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измере-ния | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 11,4 | Генеральный план Новогоренско-го сельского поселения | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана, часть 2, раздел 2., глава 2.5.2. |

2.4.2. Обоснование расчетных показателей.

Нормативы улично-дорожной сети установлены Генеральным планом Новогоренского сельского поселения, материалы по обоснованию проекта Генерального плана, часть 2, раздел 2., глава 2.5.2.) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

2.5. Объекты дошкольного образования.

2.5.1. Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норма-тив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями | мест/ тыс. чел. | 100 | Генеральный план Новогоренского сельского поселения | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана, часть 2, раздел 1., глава 1.9.4 |
| 2 | Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций | м | 500 | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Материалы по обоснова-нию проекта Генерального плана, часть 2, раздел 1., глава 1.9.4 |

2.5.2. Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными организациями и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Новогоренского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, часть 2, раздел 1., глава 1.9.4)  в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

2.6. Объекты начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2.6.1. Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измере-ния | Норма-тив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность общеобразователь-ными организациями | Охват школьников, % | 100 | Генеральный план Новогоренского сельского поселения | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана, часть 2, раздел 1., глава 1.9.4. |
| 2 | Радиус пешеходной доступности общеобразователь-ных организаций, в том числе: | км |  | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана, часть 2, раздел 1., глава 1.9.4. |
|  | I ступень обучения – начальное общее, (не более) |  | 2 |  |  |
|  | II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более) |  | 4 |  |  |
| 3 | Радиус транспортной доступности общеобразователь-ных организаций (в одну сторону), в том числе: | мин. |  |  |  |
|  | I ступень обучения – начальное общее, (не более) |  | 15 |  |  |
|  | II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более) |  | 30 |  |  |

2.6.2.Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами начального общего, основного общего и среднего общего образования и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Новогоренского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, часть 2, раздел 1., глава 1.9.4)   в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

2.7.Объекты, относящиеся к области здравоохранения

2.7.1. Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измере-ния | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в амбулаторной помощи, на 1000 жителей (ФАП) | Посеще-ний/ смена | 17,6 | СП 30-102-99 "Свод правил. Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства" |  |
| 2 | Потребность в поликлинической помощи, на 1000 жителей | м2 общей площади |  |  |  |
| 3 | Радиус доступности объектов амбулаторно-поликлинической помощи | мин. | 30 (с использова-нием транспорта) | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", |  |

2.7.2. Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности медицинскими учреждениями и их уровень территориальной доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) и СП 30-102-99 «Свод правил. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

2.8. Объекты, относящиеся к области физической культуры и массового спорта.

2.8.1. Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измере-ния | Норма-тив | Обоснование | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | га на 1000 чел. | 0,7-0,9 | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", | Материалы по обоснова-нию проекта Генерального плана, часть 2, раздел 1., глава 1.9.4. |
| 2 | Спортивные залы | м2 пола на 1000 чел. | 60-80 |  |  |
| 3 | Бассейны | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 20-25 |  |  |

2.8.2. Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами начального общего, основного общего и среднего общего образования и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Новогоренского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, часть 2, раздел 1., глава 1.9.4) установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

2.9. Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

2.9.1.Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норма-тив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые отходы, в том числе: Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | кг на чел. в год |  | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" |  |
|  |  | литр на чел. в год |  |  |  |
|  | от прочих жилых зданий | кг на чел. в год | 300-450 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1100-1500 |  |  |
|  | общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | кг на чел. в год | 280-300 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1400-1500 |  |  |
|  | жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | литр на чел. в год | 2000-3500 |  |  |
|  | смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | кг на чел. в год | 8-20 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 5-15 |  |  |

2.9.2. Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

# 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. Действие местных нормативов распространяется на всю территорию Новогоренского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального плана Новогоренского сельского поселения, разработкой документации по планировке территории независимо от организационно-правовых форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения Новогоренского сельского поселения производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения сельского поселения в Генеральном плане Новогоренского сельского поселения, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Новогоренского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения, в целях подготовки и внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки Новогоренского сельского поселения, документации по планировке территории, следует учитывать наличие на территории Новогоренского сельского поселения в границах территорий таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объектов местного значения следует учитывать параметры объектов местного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:

при подготовке, согласовании и утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Новогоренского сельского поселения, а также при внесении изменений в указанные документы;

при подготовке и утверждении документации по планировке территорий Новогоренского сельского поселения;

при проверке документации по планировке территории на соответствие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки Новогоренского сельского поселения, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ  территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

при проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Новогоренского сельского поселения, документации по планировке территорий.